РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по ремонту пяти стрелочных переводов подъездных железнодорожных путей»

Наименование и объемы выполняемых работ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 1 2 3 4 1 Замена деревянных брусьев стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 на новые железобетонные брусья стрелочный перевод 5 Расшивка брусьев стрелочного перевода. Удаление балласта из шпальных ящиков. Удаление балласта в плече балластной призмы. Вырезание шпальных ящиков. Демонтаж костылей и подкладок. Удаление старых брусьев из пути. Срезка подшпальной балластной постели. Заполнение шпальных ящиков чистым балластом на половину. Подбивка новых шпал в балластных ящиках. Монтаж закорневых башмаков, рамных башмаков и плиты, башмаков под крестовину, контррельсовых башмаков, монтаж подкладок КБ-65, новых прокладок подрельсовых и нашпальных, закладных и клеммных болтов в сборе Планировка балластной призмы. Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода и звеньев примыкания после пополнения балластной призмы щебнем. Окончательная выправка стрелочного перевода и подходов к нему в плане и профиле Утилизация шпал и бруса 2 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм. ГОСТ 7392-2014 м3 35 3 Комплект бруса железобетонного для стрелочного перевода Р65 1/9 пр. 2769 с учетом транспортировки комплект 5 4 Комплект закорневых башмаков комплект 5 5 Башмаки рамные шт 140 6 Плита рамная шт 10 7 Контррельсовые башмаки шт 70 8 Башмаки под крестовину шт 40 9 Полоса стяжная шт 10 10 Подкладка КБ-65 шт 1335 11 Комплект прокладок стрелочного перевода 2769 с КРС исп. «ПД» комплект 5 12 Болт закладной М22*175 в сборе шт 3325 13 Болт клеммный М 22*75 в сборе шт 3440 14 Прокладка подрельсовая ЦП-143 шт 1335 15 Прокладка нашпальная ЦП-328 шт 1335 16 Одиночная смена шпал шт 150 17 Шпала железобетонная Ш1 шт 150 18 Подкладка КБ-65 шт 300 19 Болт закладной М22*175 в сборе шт 600 20 Болт клеммный М 22*75 в сборе шт 600 21 Прокладка подрельсовая ЦП-143 шт 300 22 Прокладка нашпальная ЦП-328 шт 300

- Условия выполнения работ:

  - Выполнить своими силами все работы в полном объеме в соответствии с п.1 настоящего технического задания в сроки, предусмотренные Договором. Сдать Заказчику по акту приемки выполненных работ с приложением исполнительной документации на скрытые работы согласно требованиям действующих СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм».

  - Обеспечить проведение пооперационного контроля выполнения работ с привлечением представителя Заказчика для освидетельствования этапов работ. На все виды работ должна быть составлена отчетная и исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006.

Обеспечить объект необходимыми материалами и комплектующими изделиями, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану в том числе образовавшихся в процессе ремонта (вид, тип, марка используемых материалов подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до момента приобретения Подрядчиком). При условии обязательной сертификации все используемые материалы, запасные части, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и действующие на территории РФ. Материалы, запасные части, изделия и оборудование, не подлежащие сертификации, должны иметь декларации о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые Подрядчиком материалы, запасные части, изделия и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

  - Доставка работников на объект организовывается силами Подрядчика. Не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание рабочих.

  - Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов сооружения, а также исключить загрязнение прилегающей территории.

  - После окончания ремонта очистить участок от производственного мусора и вывезти его в течение 5 дней со дня фактического завершения ремонта.

  - Выполняемые работы по Договору должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения существующим конструкциям.

  - При нарушении (повреждении) существующих конструкций, газонов и насаждений Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

  - Работы производятся в соответствии с режимом работы Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору.

  - Подрядчик гарантирует, что качество железобетонного бруса соответствует ОСТ 32.134-99 и имеют соответствующие технические паспорта, сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

  - Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы и на используемые при выполнении работ по Договору материалы, запасные части, изделия и оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

  - Подрядчик обязуется извещать Заказчика за два дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- Требования к материалам и изделиям, используемым при производстве работ.

Материалы, оборудование, изделия (далее - материалы) для выполнения работ поставляет Подрядчик. Товар, не подлежащий сертификации, должен иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Качество железобетонного бруса должно соответствовать ОСТ 32.134-99

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Качество работ/услуг, выполняемых Подрядчиком, должны соответствовать следующим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон от 10.01.2003 года №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации от 21.12.2010 года №286.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520»;

- Приказ МПС №26 от 18.06.2003 года «Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования».

Подрядчик обязан обеспечить в период проведения работ безопасные условия труда работникам, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды в части выполняемых работ.